| Virksomhedsnavn: | Anlægs art: Deponeringsanlæg |
| --- | --- |
|  | Antal ansatte: |
|  | Driftsansvarlig: |
| Udfyldt af (initialer): | Udfyldt d. (dato): |
| Kortlægningsområder / relevante proces område/procesanlæg: |
| Perkolatbrønd |  | Flareområde |  |
| Underjordiske pumpebrønde |  | Mandskabsbygning |  |
| Gasboringer |  | Gastank (brugsgas) |  |
| Prøveudtagningboring |  | Værkstedsbygning |  |
| Renseanlæg til perkolat |  | Oplags-container |  |
| Gasindvindingsanlæg (gascontainer) |  | Brændstoftanke |  |
| Gasmotoranlæg |  |  |  |

| ATEX- APV- Deponeringsanlæg Perkolatbrønd | Områder: Hvad skal især iagttages? | Observeret ? | Hvad skal der videre gøres? | Handlingsplan (hjælpe-skema). Løsnings-pkt. nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nej |  |  |
|  | Eksplosiv væsker/dampe | Tilstedeværelse af benzin ? Hvis brændstoffet er diesel så er skemaet ikke længe relevant p.g.a. diesels flammepkt. |  |  | Hvis nej: Skemaet ikke længere relevant. ( Stop her). |  |
|  |  |  |  |  | Hvis ja: Gennemgår de øvrige punkter i skemaet. |  |
|  |  | Tilstrækkelig mængde tilstede (normalt over 10 liter sammenhængende luft, der indeholder den rette blanding og eksplosiv dampe) ? |  |  | Hvis nej: Skemaet ikke længere relevant. ( Stop her). |  |
|  |  | Også ved flg. driftsforhold: | normal drift: |  |  |  |  |
|  |  |  | vedligeholdelse: |  |  | Hvis ja: Gennemgår de øvrige punkter i skemaet. |  |
|  |  |  | driftsforstyrrelse |  |  |  |  |
|  | Tekniske foranstalt- ninger (Hent evt. hjælp i kap. 3 i At-vejledning: STOFFER OG MATERIALER- C.0.9. Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - August 2005) | Forebyggende tekniske foranstaltninger foretaget ? ( Herunder er det også sikret, at farlig atmosfære ikke kan dannes ?) |  |  | Hvis ja: Hvilket foranstaltninger er foretaget: Hvem er ansvarlig for implementeringen af de tekniske foranstaltninger: Hvem vedligeholder de tekniske foranstaltninger: |  |
|  |  |  |  |  | Hvis nej: Gennemgår de øvrige punkter i skemaet.. (Handlingsplan er måske nødvendig) ( |  |

| ATEX- APV- Deponeringsanlæg | Zone inddeling (Evt. hjælp i vejledning om klassifikation af eksplosions-farlige områder - Beredskabsstyrelsen 30. juni 2003) | Behov for Zone 0 |  |  | Tegning nr. : Området afmærket/skiltet: ja: Nej:( ( ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Behov for Zone 1 |  |  |  |  |
|  |  | Behov for Zone 2 |  |  |  |  |
|  | Tændkilder | Åben ild ? |  |  | Hvis ja i en eller flere af punkterne: (Handlingsplan er nødvendig) ( |  |
|  |  | Statisk elektricitet ? |  |  |  |  |
|  |  | Varme overflade ? |  |  |  |  |
|  |  | Mekaniske gnister ? |  |  |  |  |
|  |  | Elektriske installationer ? |  |  |  |  |
|  |  | Selvantændelse ? |  |  |  |  |
|  | Begræns virkninger af evt. eksplosion | Eksplosionfast udstyr ? |  |  | Hvis nej i en eller flere af punkterne: (Handlingsplan er nødvendig) ( |  |
|  |  | Eksplosionsaflastning ? |  |  |  |  |
|  |  | Ekslosionsundertrykkelse ? |  |  |  |  |
|  |  | Eksplosionsbarrier ? |  |  |  |  |
|  |  | Hensigtsmæssigt placering af anlæg ? |  |  |  |  |
|  |  | Brugbare flugtveje ? |  |  |  |  |
|  |  | Brugbar førstehjælps-udstyr ? |  |  |  |  |
|  | Administa-tive foranstat- ninger (Hent evt. hjælp i kap. 4 i At-vejledning: STOFFER OG MATERIALER- C.0.9. Arbejde i forbindelse med eksplov atmosfære - August 2005) | Beredskabsplan ? |  |  | Hvis nej i en eller flere af punkterne: (Handlingsplan er nødvendi) ( |  |
|  |  | Evakueringsplan ? |  |  |  |  |
|  |  | Øvelsesplan ? |  |  |  |  |
|  |  | Sikkerhedsinstrukser ? |  |  |  |  |
|  |  | Udarbejdet skriftligt for: | Rengøring |  |  |  |  |
|  |  |  | Eftersyn |  |  |  |  |
|  |  |  | Reparation |  |  |  |  |
|  |  |  | Vedligeholdelse |  |  |  |  |
|  |  | Oplært medarbejder(e) til arbejde i/med procesområdet ? |  |  | Hvis nej: (Handlingsplan er nødvendig) ( |  |
|  |  |  |  |  | Hvis ja: Hvem er oplært: Hvornår: Oplært i: Hyppighed på opfølgning af oplæring: |  |

| ATEX- APV- Deponeringsanlæg | Administa-tive foranstat- ninger | Tilladelse til arbejde med tændkilder ? |  |  | Hvis nej: (Handlingsplan er nødvendig) ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hvis ja: Dokumentation vedlagt ( bilag.): |  |
|  |  | Er vedligeholdelse-, kontrol- og overvågningsarbejdet organiseret og koordineret? |  |  | Hvis nej: (Handlingsplan er nødvendig) ( |  |
|  |  |  |  |  | Hvis ja: Hvordan: Hvem er ansvarlig for de enkelte opgaver : |  |
|  |  | Kontrolleret inden ibrugtagningen ? |  |  | Hvis nej: (Handlingsplan er nødvendig) ( |  |
|  |  |  |  |  | Hvis ja: Hvornår er det udført: Hvem har udført det: Resultatet af kontrollen: |  |
|  | Andre forhold |  |  |  |  |  |

Evt. yderligere bemærkninger: